## Slide 1
Laboratorio IoT
Prof. Paolo Napoletano
a.a. 2021/2022
Seismograph System – Assignment 3
Team overlap
Nicholas Carlotti - 883229
Simone Benitozzi - 889407

## Slide 2: Materials
Description of the ingredients employed

## Slide 3: Materials
  Nodo Master
    Server python
  Boards:
    ARDUINO MKR1000
  Earthquake Detection
    IMU 10 DOF: Accelerometri per il rilevamento delle vibrazioni
Description of the ingredients employed

## Slide 4: Assignment 1: Earthquake Detection
Project Overview: past steps
  Frequency Segmentation: Estrazione e segmentazione delle frequenze rilevanti (2-20Hz)
  Conversione in Scala Mercalli: Conversione del valore rilevato in scala di intensità Mercalli
  Signal Sampling: Rilevazione delle vibrazioni sull’accelerometro
  Fast Fourier Transform: Conversione dei segnali in una rappresentazione nel dominio delle frequenze

## Slide 5: Assignment 2: Nodo Master
Project Overview: past steps
  Vantaggi ottenuti:
  Assorbe la logica di logging al database di tutti i sensori
  Ha permesso di aumentare l’efficienza di calcolo delle boards, risparmiandogli carico computazionale
  Funzionamento:
  Il nodo master è rappresentato da un server esterno, iscritto ad un topic mqtt
  Resta in attesa di eventi significativi, che procede a loggare in un database

## Slide 6: Assignment 2 : Dashboard di Monitoring
Project Overview: past steps
  Use Case:
  Consente l’osservazione in tempo reale di misurazioni da diverse stazioni di rilevazione
  Fornisce così un’overview su più zone monitorate, in modo da confrontare l’intensità di un evento sismico
  Funzionamento:
  Mostra in tempo reale le rilevazioni ricevute dai sismografi
  Ad ogni nodo, collegatosi dinamicamente, corrisponde un grafico diverso
  Gli eventi significativi vengono evidenziati separatamente

## Slide 7: Method: API Usage
Description system: choices, parameters, use cases
  Use Cases:
  Rilevazione dei terremoti in tempo reale
  Recupero degli ultimi terremoti rilevati entro un certo limite
  Overview:
  Fonte: USGS – Istituto Geologico degli Stati Uniti
  Rilevazione di sismi di magnitudo 2.5+ derivati in tempo reale dall’intero globo terrestre, aggiornati ogni 5 minuti
  Gestione return payload:
  Specifiche dettagliate per ciascun sisma restituite in formato GeoJSON
  Sono state utilizzate solo le più rilevanti per il sistema
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map

## Slide 8: Method: Telegram Bot
Description system: choices, parameters, use cases
  Funzionamento:
  Permette di registarsi attraverso una posizione e un raggio a scelta
  L’utente riceverà aggiornamenti in caso di terremoti rilevati entro il raggio scelto
@IoTLab_overlapbot

## Slide 9: Method: Telegram Bot
Description system: choices, parameters, use cases
  Specifiche di Implementazione:
  I terremoti segnalati agli utenti sono sia quelli rilevati dal sismografo che ricevuti dalle API
  Libreria utilizzata: python-telegram-bot (asincrona)
  L’intero master-node è stato riprogettato per poter girare attorno ad asyncio

## Slide 10: Nodes Communication
URI or MQTT Topic | Method | Operation | Format of request payload | Return Codes | Format of return payload
mqtt://localhost:1883/status/sensor_id | Publish | Segnala lo stato del sismografo attraverso protocollo LWT | {“online”: bool} | none | none
mqtt://localhost:1883/seism/sensor_id/raw | Publish | Pubblica le rilevazioni del sismografo in tempo reale | {“raw”: double} | none | none
mqtt://localhost:1883/seism/sensor_id/events | Publish | Pubblica gli eventi significativi rilevati dal sismografo | {“frequency”: double, “magnitude”: double, “mercalli”: double, “ts_s”: long int, “lat”: double, “lng”: double} | none | none
http://host:port/seismograph/sensor_id/events?limit=${count} | GET | Recupera eventi passati antro un certo limite | none | 200 OK 204 No Content 404 Not Found | {“timestamp”: long int, “magnitude”: double, “frequency”: double, “mercalli”: double}
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/feed/v1.0/summary/all_hour.geojson | GET | Recupera eventi rilevati in tempo reale | none | 200 OK 204 No Content 404 Not Found | * Documentazione completa Informazioni utilizzate: {“magnitude”: double, “latitude”: double, “longitude”: double}
Tabular description of communication between nodes
* https://earthquake.usgs.gov/data/comcat/index.php

## Slide 11: Final remarks: Results & Future Developments
  Risultati ottenuti
    L’implementazione delle API hanno consentito l’integrazione della nostra rete di sismografi a dati provenienti da fonti reali
    L’implementazione del Bot Telegram ha inoltre permesso un sistema di notifica più user-friendly, attraverso una Maggiore interazione diretta con gli utenti finali
    Il tutto è stato integrato correttamente, a seguito della riprogettazione che ha richiesto che l’intero nodo master girasse attraversochiamate a funzioni asincrone
  Sviluppi Futuri
    La possibilità di utilizzare più accelerometri per effettuare analisi aggiuntive sui sismi, con la possibilità di identificarne l’epicentro
    Un sensore di rilevazione della posizione delle schede per rilevarne la posizione effettiva, attualmente fissata staticamente
Results, Discussion, conclusion